## Slide 1: Computer Organization and Design Memory Hierarchy 大容量与高速度：开发存储器层次结构
XM Guo
2019

## Slide 2: 本讲提纲
°存储系统引论
°存储工艺技术： SRAM、寄存器堆和DRAM
°高速缓冲存储器（cache）
°虚拟存储系统

## Slide 3: 存储器分类
按存储介质分类
  半导体存储器 易失
  磁表面存储器
  磁芯存储器
  光盘存储器
按存取方式分类
  存取时间与物理地址无关（随机访问）
    随机存储器RAM
    只读存储器ROM
  存取时间与物理地址有关（串行访问）
    顺序存取存储器 磁带
    直接存取存储器 磁盘
§5.1 Introduction
非易失

## Slide 4
高速缓冲存储器（Cache）
Flash Memory
存
储
器
主存储器
辅助存储器（磁盘、磁带、光盘）
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
存储器分类

## Slide 5: 存储器技术
静态随机存取存储器(SRAM)
  0.5ns – 2.5ns，$2000 – $5000 per GB
动态随机存取存储器(DRAM)
  50ns – 70ns，$20 – $75 per GB
磁盘
  5ms – 20ms，$0.20 – $2 per GB
  理想存储器
  SRAM的存取时间
  磁盘的容量和价格
§5.1 Introduction

## Slide 6: The Memory Hierarchy Goal
Fact: Large memories are slow and fast memories are small
How do we create a memory that gives the illusion of being large, cheap and fast (most of the time)?
  With hierarchy
  With parallelism
 | Capacity | Latency | Cost
Register | 1000s of bits | 10 ps | $$$$
SRAM | 1-4 Mbytes | 0.2 ns | $$$
DRAM | 1-4 Gbytes | 5 ns | $
Hard disk* | 100s Gbytes | 10 ms | ¢
Want? | 2-10 Gbytes | 0.2ns | cheap!

## Slide 7: 局部性原则
程序在任何时候访问一小部分地址空间
时间局部性
  最近访问的数据项很可能马上被再次访问
  e.g., 循环中的指令，归纳变量
空间局部性
  最近被访数据项的邻近数据项可能很快也将被访问
  e.g., 顺序指令访问，数组数据
Take advantage of the principle of locality to:
  Present as much memory as in the cheapest technology
  Provide access at speed offered by the fastest technology

## Slide 8: 局部性原则的应用
存储层次
所有东西存储在磁盘上
从磁盘中拷贝近期访问（和邻近）的数据项到更小的DRAM中
  主存
从DRAM中拷贝最近访问（和邻近）的数据项到更小的SRAM中
  Cache存储器连接CPU

## Slide 9
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格/位
CPU
CPU
主机
存储层次

## Slide 10
根据以上存储器的分层情况，如何将它们组织成一个存储系统呢？
为解决主存速度与CPU 不匹配的问题，借助于硬件在二者之间增加了—— CACHE。
为解决主存容量不足的问题，借助于软硬件在高速硬盘上开辟了——虚拟存储空间。
构成了一个统一管理、统一调度，并且对用户来说透明的一体化的存储器系统，即三级结构的存储器系统！

## Slide 11
缓存
CPU
主存
辅存
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
（速度）
（容量）
缓存—主存层次和主存—辅存层次

## Slide 12
CPU
CACHE
DISC
高速缓冲
存储器
主存储器
虚拟
存储器
容量小，速度快
容量、速度适中
容量大，速度慢
MEMORY
采用三级存储的体系结构!
10 ns
20 ns
200 ns
ms

## Slide 13
读/写控制信号
读/写的数据
主存地址
MDR
MAR
CPU
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
记忆单元

·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MM
控制线
数据线
(64位)
地址线
(36位)
存储器芯片封装了驱动器、译码器、读写电路等。而MAR和MDR则制作在CPU芯片中。
主存和CPU的连接
主存储器的组织

## Slide 14: 随机存储器 (RAM)技术
为什么计算机设计人员需要了解RAM技术?
•处理器的性能通常受到存储器带宽的限制
•随着集成电路密度的增加，一些存储器将cache和处理器集成在同一芯片上
-片载存储器来满足特殊需求
-指令cache
-数据cache
-写缓冲器
为什么不用触发器技术来实现RAM?
•密度：RAM需要更高的密度

## Slide 15: 存储层次：术语
°命中（Hit）： 数据在较高层的某一块中出现（例如X块）
•命中率（Hit Rate）：在较高层发现存储访问的比率
•命中时间（Hit Time）：访问在较高层命中数据的时间
RAM访问时间 + 确定命中/失效的时间
°失效（Miss）：需要从较低层中的块中找回数据（Y块）
•失效率（Miss Rate） = 1 - (命中率)
•失效损失（Miss Penalty）：替换较高层存储的一个数据块的时间 + 将该块交
付给处理器的时间
°命中时间 << 失效损失

## Slide 16: 存储层次技术
随机访问：
•随机是好事：对所有位置的访问时间是相同的
•DRAM: Dynamic Random Access Memory
-高密、低功耗、价廉、慢速
-动态：需要定期刷新
•SRAM: Static Random Access Memory
-低密、高功耗、昂贵、快速
-静态：如果不掉电，内容将永久保持！
不是太随机的访问技术：
•访问时间因位置的不同而不同，因访问的时刻不同而不同
•例如: 磁盘、磁带、CDROM
后续讲授内容将侧重于随机访问技术
•主存： DRAMs
•Caches: SRAMs

## Slide 17
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…
主存的基本组成

## Slide 18: 主存储器的存储单元
位是二进制数的最基本单位，也是存储器存储信息的最小单位。
当一个二进制数作为一个整体存入或取出时，这个数称为存储字。
存放存储字或存储字节的主存空间称为存储单元或主存单元，大量存储单元的集合构成一个存储体。
为了区别存储体中的各个存储单元，必须将它们逐一编号。存储单元的编号称为地址，地址和存储单元之间有一对一的对应关系。
所以,存储单元是CPU访问存储器的最小单位。每个存储单元可以是一个字,也可以是一个字节。

## Slide 19
1.存储容量：字（字节）
字节（Byte）：最常用的基本单位
K 字节 1K = 1024 Byte
M（兆）字节 1M = 1024 KB
G（吉）字节 1G = 1024 MB
T（太）字节 1T = 1024 GB
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
1 0 0 1 0 1 0 1
位（Bit）：度量数据的最小单位
主存储器的主要技术指标

## Slide 20
访问时间TA — 是指从向存储器发出命令，到从存储器读出信息所需的时间。
访问周期TM — 是指连续两次访问存储器的最小时间间隔。 通常：TM＞TA。
存储器带宽BM — 是指连续访问时，存储器每秒钟所能提供的数据传送速率。其单位为：字节/秒、字/秒、位/秒。
2.存储速度：有三个指标

## Slide 21
半导体随机存取存储器(RAM)
RAM
ROM
双极型
MOS型
静态RAM（SRAM）
动态RAM（DRAM）
MROM
PROM（Programmable)
EPROM(Erasable)
EEPROM(Electrically Erasable)
FLASH
TTL结构
ECL结构
半导体存储器
用作BIOS存储器?
图形卡、硬盘控制器?
用作Cache存储器?
用作主存储器?

## Slide 22
主存储器是整个存储系统的核心，由RAM和ROM构成, 并且是二者缺一不可。
RAM用来存放供用户随机读写的用户程序和数据，也可以作为系统程序的工作区，ROM用来存放系统程序。
本节从最基本的存储电路开始，分别介绍RAM和ROM的不同类型存储电路、工作原理、和各自所具有的特点,以及相应存储芯片的外特性。

## Slide 23
1.RAM的存储元电路
可以存放一个二进制位的电路被称为存储元，它是构成存储器的最小信息单位。

## Slide 24
⑴ SRAM存储元电路
X选择线
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
VCC
I/O
Y选择线
A
B
I/O

## Slide 25
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择

## Slide 26
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
① 静态 RAM 基本电路的 读 操作
行选
T5、T6 开
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
DOUT

## Slide 27
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
② 静态 RAM 基本电路的 写 操作
行选
T5、T6 开
两个写放
DIN
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7

## Slide 28
T1、T2
构成双稳态电路。一个导通另一个必然截止。
T3、T4
称为负载管，其作用相当于电阻。电源 V cc 通过它们为T1、T2供电。维持双稳态电路中的信息不变，静态存储器由此而得名。只有当电源断电，T1与T2的状态才不存在，即原存的信息消失。
T5、T6、T7、T8
均为选择管。当需对存储元读写操作时，它们均为导通状态。

## Slide 29
SRAM的存取速度快，但集成度低，功耗也较大，所以一般用来组成高速缓冲存储器和小容量主存系统。
SRAM是用双稳态触发器结构记忆信息的。
结论:

## Slide 30
通过电容 CS 有无存电荷区分信号 0、1
⑵ DRAM存储元电路
CS
位
线
字线
- -
+ +
柵极
T
源极
漏极

## Slide 31
数据线
C
T
字线
0
1
无电流
有电流
读出时数据线有电流为 “1”
读出时数据线无电流为 “0”

## Slide 32
  DRAM 的两个问题
读出重写：读操作时，CS的放电过程会引起信息的丢失，称为破坏性读出。因此必须有一个重写操作。而在写回操作未完成时，不能开始下一次的读操作。
2)定时刷新：由于CS的值很小，又因电容的电荷泄漏需要定时对CS进行充电，以补充电荷，通常间隔2ms。动态存储器也由此而得名。

## Slide 33
刷新的概念：
刷新过程的实质是将原有信息读出，再由刷新放大器形成原信
息并重新写入的过程。刷新一次的时间等于一次读写操作的时间。
注意：
刷新和重写（再生）是两个完全不同的概念，切不可加以混淆。
① 重写是随机的，某个存储单元只有在破坏性读出之后才需要
重写； 而刷新是定时的，即使许多记忆单元长期未被访问，若不
及时补充电荷的话，信息也会丢失。
② 重写一般是按存储单元进行的，而刷新通常以存储体矩阵中的
一行为单位进行的。刷新是由刷新计数器提供行地址。

## Slide 34
3. RAM存储芯片的基本结构
1)存储芯片的容量：由大量的存储元组成。对于厂商多用于总的位容量来进行描述，例256Mb。但对于用户，一般用A×B来描述。
A：为芯片字的个数
B：为芯片字的位数
例：1024×4 1024 ×1
2048×1 2048 ×8

## Slide 35: ① 存储体
每个存储单元具有一个唯一的地址，可存储1位（位片结构）或多位（字片结构）二进制数据
存储容量与地址、数据线个数有关：
芯片的存储容量＝2M×N
＝存储单元数×存储单元的位数
M：芯片的地址线根数
N：芯片的数据线根数

## Slide 36
地址译码器
存储
矩阵
读写电路
…
…
A0
A1
A11
R/W
CS
D0
Di
2）SRAM的基本结构
存储矩阵
地址译码器
和读写电路
地址
读写控制信号
片选信号
输入输出信号

## Slide 37: 存储矩阵
  字结构:同一芯片存放
  一个字的多位，如8位。
  优点是:选中某个单元,
  其包含的各位信息可从同一
  芯片读出,缺点是芯片外引
  线较多,成本高.适合容量小
  的静态RAM.
  位结构:同一芯片存放多个字的同一位.
  优点是芯片的外引线少,缺点是需要多个芯片组和
  工作.适合动态RAM 和大容量静态RAM
一个基本单元电路只能存放一位二进制信息,为保存大量信息,存储器中需要将许多基本单元电路按一定的顺序排列成阵列形式,这样的阵列称为存储矩阵.排列方式:字结构和位结构.
1022
1023
1
2
3
位结构
0
1
127
字结构
D7 D6 D0

## Slide 38: 2、地址译码器
功能:接收系统总线传来的地址信号,产生地址译码信号后,选中存储矩阵中的某个或几个基本存储单元.
从结构类型上分类:单译码,双译码
单译码方式适合小容量的存储器
  例如：地址线12根
    对应4096个状态，需要4096根译码线
双译码方式适合大容量存储器(也称为矩阵译码器）
  分X、Y两个方向的译码
  例如：地址线12根
    X、Y方向各6根，64*64=4096个状态，128根译码线

## Slide 39
对1024×4的一维译码
地址译码电路
A9～A0
… …
0
1
1023
存储元
… …
②地址译码方式（单译码双译码）

## Slide 40
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
……
……
16×8矩阵
…
…
……
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
0
0
0
0
0
……
0
7
……
D
0
7
D

## Slide 41
当n较大时，译码电路变得复杂，电路的开销很大，使得存储器的成本迅速上升，性能下降。
例如：1024个选通信号需要1024个10输入的与门（或与非门）。所以单译码只适合小容量的存储器。
单译码的缺点：

## Slide 42
对2048×1的双译码
X地址译码器
Y 地址译码器
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
0
1
63
0
31
：
：
…
…
…
：
：
字选线
列选线

## Slide 43
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读

## Slide 44
二维地址译码：
对2048个芯片字将11根地址线分成两组，配一个5-32线译码器和一个6-64线译码器。
两个译码器的有效输出的交点共同选择一个基本存储单元。
优点：选择线减少，译码电路的开销大大减小！

## Slide 45: ③ 片选和读写控制逻辑
片选端CS*或CE*
  有效时，可以对该芯片进行读写操作
输出OE*
  控制读操作。有效时，芯片内数据输出
  该控制端对应系统的读控制线
写WE*
  控制写操作。有效时，数据进入芯片中
  该控制端对应系统的写控制线

## Slide 46
3)芯片引脚安排
地址线：与芯片字数有关，按芯片字编址.
数据线：与芯片字位数有关。
控制线 WE：读/写控制
CS：片选控制
电源线：1条
接地线：1条

## Slide 47
例：某静态RAM芯片，为16K×8位
问该芯片引脚的最小数目应为多少？
分析：16K，地址线应为 14条
8位，数据线应为 8条
CS 控制线 1条
WE 控制线 1条
电源线 1条
地线 1条
所以，该芯片引脚的最少数目为：26条

## Slide 48
由于DRAM芯片集成度高，容量大，为了减少芯片引脚数量，DRAM芯片把地址线分成相等的两部分，分两次从相同的引脚送入。两次输入的地址分别称为行地址和列地址，行地址由行地址选通信号 送入存储芯片，列地址由列地址选通信号 送入存储芯片。
由于采用了地址复用技术，因此，DRAM芯片每增加一条地址线，实际上是增加了两位地址，也即增加了4倍的容量。
4) 动态 RAM 芯片结构

## Slide 49
例：Intel 2114是1K×4位的SRAM，地址线10位，数据线４位。采用二维译码方式。
4096个存储元排成64×64的矩阵，
10位地址线中的6位用于行译码，产生64个行选择信号；
另外4位用于列译码，产生16个列选择信号。但每个列选择信号同时选中 4 个存储元。
4.静态MOS存储器SRAM芯片举例

## Slide 50
0行
1行
64×16×4
63行
0列
15列
… …
… …
…
…
…
…
…

## Slide 51: SRAM芯片2114
存储容量为1024×4
18个引脚：
  10根地址线A9～A0
  4根数据线I/O4～I/O1
  片选CS*
  读写WE*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
1716
15
14
13
12
11
10
Vcc
A7
A8
A9
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE*
A6
A5
A4
A3
A0
A1
A2
CS*
GND

## Slide 52
2114结构图
行译码
列译码
读写控制
64×16×4
（1K ×4）
数据缓冲
A0～A5
A6～A9
OE
CS
WE
D7 ～D0
存储矩阵

## Slide 53
数据总线
2114的读周期时序
地址
CS
WE
数据总线
读出数据
t
RC
A
t
t
OTD
t
CX
读周期
读出时间
片选到输出有效
片选无效到输出三态

## Slide 54
2114的写周期时序
CS
WE
数据总线
t
WC
W
t
t
DH
t
WX
地址
写入数据
片选无效到输入保持
片选到输入有效
写入时间
写周期

## Slide 55: Intel 6116
6116芯片内部的存储体是一个由128×128＝ 16384个静态存储电路组成的存储矩阵。 A0～A10 11根地址线供对其进行行、列地址译码，以便对211＝ 2048个存储单元进行选址。6116有8根数据输入/输出线I/O0～I/O7 ，每条列选择线控制8位。

## Slide 56: 6116芯片引脚图

## Slide 57: 图 6116芯片内部功能框图
方框图
引脚图

## Slide 58
6116芯片的工作方式
 |  |  | 工作方式
0 | 0 | 1 | 读
0 | 1 | 0 | 写
1 | × | × | 未选

## Slide 59: SRAM芯片6264
存储容量为8K×8
28个引脚：
  13根地址线A12～A0
  8根数据线D7～D0
  片选CS1*、CS2
  读写WE*、OE*
+5V
WE*
CS2
A8
A9
A11
OE*
A10
CS1*
D7
D6
D5
D4
D3
NC
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

## Slide 60
例：Intel 2116 是16K×1位的DRAM芯片
14条地址线，采用了地址复用技术，将地址线分成二组，每组7位，分别为行地址和列地址。用行地址选择信号RAS和列地址选择信号CAS分时输入，可使地址引脚减少一半。
数据线采用两根：Din、D out
存储元排成128×128矩阵。
用行选择信号兼作为片选信号。
5.动态MOS随机存储器DRAM芯片举例

## Slide 61
2 DRAM芯片组成示例
*Intel 2118芯片： --单管MOS存储元
参数—容量=16K×1位；数据引脚=2根(单向DIN/DOUT、共1位数据宽度)；地址引脚=14/2=7根(分时复用)。
结构—2个64×128存储阵列(便于减少译码延迟)；
时钟发生器串联(可保证有效的读写时序)。
6:64行
译码器
64×128
存储矩阵
128个读出
再生放大器
7:128列译码器
64×128
存储矩阵
行时钟发生器
列时钟发生器
写时钟发生器
数据输
出缓冲
数据输
入锁存
RAS
CAS
WE
DOUT
DIN
6:64行
译码器
……
……
…
A12～A7
A13
A6～A0
A6’～A0’
列地址
锁存器
行地址
锁存器

## Slide 62
单管动态 RAM 2118(16K × 1位) 外特性
时序与控制
行时钟
列时钟
写时钟
WE
RAS
CAS
缓存器
行地址
缓存器
列地址
A
'
6
A
'
0
存储单元阵列
基准单元
行
译
码
列译码器
再生放大器
列译码器
读
出
放
大
基准单元
存储单元阵列
行
译
码
I/O
缓存器
数据输出
驱动
数据输入
寄存器
DIN
DOUT
~
DIN
DOUT
A
'
6
A
'
0
~

## Slide 63: DRAM 2118的读周期
DOUT
地址
TCAC
TRAC
TCAH
TASC
TASR
TRAH
TCAS
TRCD
TRAS
TRC
行地址
列地址
WE
CAS
RAS
存储地址需要分两批传送
  行地址选通信号RAS*有效，开始传送行地址
  随后，列地址选通信号CAS*有效，传送列地址，CAS*相当于片选信号
  读写信号WE*读有效
  数据从DOUT引脚输出

## Slide 64: DRAM 2118的写周期
TWCS
TDS
列地址
行地址
地址
TDH
TWR
TCAH
TASC
TASR
TRAH
TCAS
TRCD
TRC
TRAS
DIN
WE
CAS
RAS
存储地址需要分两批传送
  行地址选通信号RAS*有效，开始传送行地址
  随后，列地址选通信号CAS*有效，传送列地址
  读写信号WE*写有效
  数据从DIN引脚进入存储单元

## Slide 65: DRAM 2118的刷新
TRC
TCRP
TRAS
高阻
TASR
TRAH
行地址
地址
DIN
CAS
RAS
采用“仅行地址有效”方法刷新
  行地址选通RAS*有效，传送行地址
  列地址选通CAS*无效，没有列地址
  芯片内部实现一行存储单元的刷新
  没有数据从输入输出
  存储系统中所有芯片同时进行刷新
  DRAM必须每隔固定时间就刷新

## Slide 66: DRAM芯片2164
存储容量为64K×1
16个引脚：
  8根地址线A7～A0
  1根数据输入线DIN
  1根数据输出线DOUT
  行地址选通RAS*
  列地址选通CAS*
  读写控制WE*
NC
DIN
WE*
RAS*
A0
A2
A1
GND
VSS
CAS*
DOUT
A6
A3
A4
A5
A7
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9

## Slide 67
静态和动态存储器芯片特性
SRAM DRAM
存储信息 触发器 电容
破坏性读出 非 是
需要刷新 不要 需要
送行列地址 同时送 分两次送
运行速度 快 慢
集成度 低 高
发热量 大 小
存储成本 高 低

## Slide 68
MOS型SRAM与DRAM芯片比较
*DRAM芯片的优点：
①DRAM集成度远高于SRAM(DRAM采用3管或单管MOS存储元)；
②DRAM地址引脚减少了一半(采用双地址时序方式时)；
③DRAM功耗是SRAM的1/6(DRAM采用单管MOS存储元时)；
④DRAM成本是SRAM的1/4(需增加辅助电路)。
*DRAM芯片的缺点：
①DRAM速度比SRAM低(使用动态元件[电容])；
②DRAM需配置再生电路，增加了一部分功耗。
*芯片应用：
高速度、小容量MEM常用SRAM芯片构成，如Cache；
大容量MEM常用DRAM芯片构成，如主存。

## Slide 69
64K1的动态存储器芯片必要的引脚有哪些？它应采用多少引线的封装？
思考题

## Slide 70
上述SRAM及DRAM共同的特点是当去掉电源时，存储的数据自然消失，因此称为易失性(volatile)存储器。
计算机中，磁盘、光盘上存储的信息是非易失性的。半导体存储器中，只读存储器也是非易失性的存储器，或叫非挥发性器件。
ROM常用于存放固定程序。ROM可分为以下几类。
半导体只读存储器(ROM)

## Slide 71
一、掩模式只读存储器(MROM)
“掩模”：是指在ROM的制作阶段，通过“掩模”工序将信息写到芯片内的。下面给出一个容量为4×4位的电路情况。

## Slide 72
有管子的读出为“0”，无管子的读出为“1”
A0
Vdd
D0
地
址
译
码
00
01
11
10
字选线0
字选线1
字选线3
字选线2
D1
D3
D2
A1

## Slide 73
固定ROM电路结构简单，集成度高，价格便宜，存储数据由工厂制造时固化，数据不可改写.
结论：交叉点处接有MOS管时相当于存1，没有MOS管时相当于存0。
0#单元存储的是0101
1#单元存储的是1011
2#单元存储的是0100
3#单元存储的是0001
D3
D2
D1
D0
W0
W1
W2
W3
VDD
分析下图中存储信息的情况？

## Slide 74
二、可编程只读存储器(PROM)
字选线
Vcc
位线
熔丝
出厂时熔丝完好，表示存储元全为“1”。
写“0”时，通大电流将熔丝烧断。
可编程只读存储器是只允许一次性写入的只读存储器。

## Slide 75
三、可擦除可编程只读存储器（EPROM）
一般所说的EPROM是指可用紫外光擦除然后再重写入的ROM芯片。
可根据需要改写多次，将存储器原有的信息抹去，再写入新的信息，允许改写几百次。
方法：利用雪崩击穿，采用特殊的雪崩注入MOS管或叠栅注入MOS管。
擦除方式：紫外线照射。 2716

## Slide 76
EPROM结构示意图

## Slide 77
编程工作原理：
原始状态，浮栅上无电荷，DS两极间无导电沟道，管子不导通，此时定义存储的“1”，若设法（利用雪崩效应）向浮栅注入电子电荷，就会在DS间感应出P型沟道，管子导通，此时存储的“0”
擦除工作原理：
用紫外光照射电路，使浮栅上的电荷形成光电流泄漏掉，使电路恢复原始状态。

## Slide 78
这种芯片的显著特征是：顶部有一个圆形的石英窗口，紫外光可通过该窗口将片内的原有信息擦除掉。编程和擦除的次数一般在100次以上。编程后的信息一般可保存10年以上。
该芯片采用24引脚，存储容量2K×8位，DIP封装。在教学计算机中，用来存放系统监控程序。

## Slide 79
EPROM在使用时有两个方面的不便：
由于是用紫外光照射进行擦除，所以只能对整个芯片擦除，而不能按需要对指定单元单独进行擦除。
擦除时需从电路板上拔出来，放到专门的紫外光下擦除，编程时还需借助于专门的编程器(又称为写入器)。

## Slide 80
四、电可擦除可编程只读存储器(E2PROM)
为了不拔下EPROM芯片实现在线擦除改写的要求，又研制了利用电子方法擦除其中内容的E2PROM电路。其擦除机理是在浮动栅上面又增加一个控制栅极，电路结构如图所示。
这种电路的擦除操作分为字节擦除和全片擦除两种。但擦除时间不同，约为10～20ms。
2816

## Slide 81
E2PROM的结构图

## Slide 82
E2PROM读写电路

## Slide 83
五、快擦写可编程只读存储器 FLASH
是Intel公司推出的一种新型半导体存储器。是一种具有高密度、低成本、非易失性等特点的可读/写存储器。它突破了传统的存储体系,改善了现有存储器的特性，因而是一种全新的存储技术。
这种存储器可用电气方式快速擦写，即有DRAM的高集成度大容量的特点，又有可在线改写、断电信息不丢失的优点。在现阶段,它除了取代EPROM和EEPROM来保存主板等部件的BIOS外，还广泛应用于便携式计算机的PC卡存储器、USB电子盘、数码相机等。

## Slide 84
思考题：
EEPROM、FLASH既然可在线读和写，它们能取代RAM吗？
不能！原因是：
编程次数有限。
写入时间过长。写一个字节通常需10微秒，是SRAM和DRAM写入时间的100或1000倍。

## Slide 85: EPROM芯片2716
存储容量为2K×8
24个引脚：
  11根地址线A10～A0
  8根数据线DO7～DO0
  片选/编程CE*/PGM
  读写OE*
  编程电压VPP
VDD
A8
A9
VPP
OE*
A10
CE*/PGM
DO7
DO6
DO5
DO4
DO3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
DO0
DO1
DO2
Vss

## Slide 86: EPROM芯片2764
存储容量为8K×8
28个引脚：
  13根地址线A12～A0
  8根数据线D7～D0
  片选CE*
  编程PGM*
  读写OE*
  编程电压VPP
Vpp
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
Vcc
PGM*
NC
A8
A9
A11
OE*
A10
CE*
D7
D6
D5
D4
D3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

## Slide 87: EPROM芯片27256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Vpp
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
D3
D4
D5
D6
D7
CE
A10
OE
A11
A9
A8
A13
A14
Vcc
27256引脚图
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
CE
OE
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
27256逻辑图

## Slide 88: EEPROM芯片2817A
存储容量为2K×8
28个引脚：
  11根地址线A10～A0
  8根数据线I/O7～I/O0
  片选CE*
  读写OE*、WE*
  状态输出RDY/BUSY*

## Slide 89: 各类存储器应用表
存储器 | 目前主要应用
SRAM DRAM ROM PROM EPROM E2PROM Flash Memory | Cache 计算机主存储器(内存) 固定程序，微程序控制器存储器 用户自编程序，用于工业控制机或电器中 用户编写并修改程序或产品试制阶段编程序 IC卡存储器 固态盘（优盘）、IC卡

## Slide 90: 半导体存储器与CPU的连接
SRAM、EPROM与CPU的连接
译码方法同样适合I/O端口

## Slide 91: 存储芯片与CPU的连接
存储芯片的数据线
存储芯片的地址线
存储芯片的片选端
存储芯片的读写控制线

## Slide 92: CPU与存储器的连接时应注意的问题
1．CPU总线的带负载能力
2．存储器的组织、地址分配与片选问题
3．CPU的时序与存储器的存取速度之间的配合

## Slide 93: 1．CPU总线的负载能力
93
通常CPU总线的负载能力是一个TTL器件或20个MOS器件。
一般小型系统中，CPU可直接与存储器芯片相连。而在较大系统中，当总线负载数超过限定时应当加接驱动器。
地址线、控制线是单向的，故采用单向驱动器，如74LS244，Intel8282等，而数据线是双向传动的，故采用双向驱动器，如74LS245、Intel8286/8287等。

## Slide 94: 2．存储器与CPU之间的时序配合
94
选用存储芯片时，必须考虑它的存取速度和CPU速度的匹配问题，即时序配合。
为了使CPU能与不同速度的存储器相连接，一种常用的方法是使用“等待申请”信号。该方法是在CPU设计时设置一条“等待申请”输入线。
若与CPU连接的存储器速度较慢，使CPU在规定的的读/写周期内不能完成读/写操作，则在CPU执行访问存储器指令时，由等待信号发生器向CPU发出“等待申请”信号，使CPU在正常的读/写周期之外再插入一个或几个等待周期Tw，以便通过改变指令的时钟周期数使系统速度变慢，从而达到与慢速存储器匹配的目的。

## Slide 95: 3．存储芯片的选用和地址分配
95
存储芯片类型和芯片型号的选择因素
存放对象
存储容量
存取速度
结构
价格。

## Slide 96: 片选控制方法
96
存储芯片
存储模块
存储体
进行位扩展 以实现按字节编址的结构
进行字扩展 以满足总容量的要求
存储体、地址译码、数据缓冲和读写控制
位扩展：因每个字的位数不够而扩展数据输出线的数目；
字扩展：因总的字数不够而扩展地址输入线的数目，所以也称为地址扩展；

## Slide 97: 1. 存储芯片数据线的处理
若芯片的数据线正好8根：
  一次可从芯片中访问到8位数据
  全部数据线与系统的8位数据总线相连
若芯片的数据线不足8根：
  一次不能从一个芯片中访问到8位数据
  利用多个芯片扩充数据位
  这个扩充方式简称“位扩充”

## Slide 98: 存储芯片的位扩展：
⑧
64K*1
I/O
⑦
64K*1
I/O
⑥
64K*1
I/O
⑤
64K*1
I/O
④
64K*1
I/O
③
64K*1
I/O
②
64K*1
I/O
①
64K*1
I/O
D0
D7
…
用64K×1bit的芯片扩展实现64KB存储器
进行位扩展时，模块中所有芯片的地址线和控制线互连形成整个模块的地址线和控制线，而各芯片的数据线并列（位线扩展）形成整个模块的数据线（8bit宽度）。
A0 ~ A15
R/W
CS
等效为
64K*8
A0 ~ A15
D0 ~ D7
R/W
CS
存储器容量的扩展

## Slide 99: 位扩充
2114
（1）
A9～A0
I/O4～I/O1
片选
D3～D0
D7～D4
A9～A0
2114
（2）
A9～A0
I/O4～I/O1
CE
CE
多个位扩充的存储芯片的数据线连接于系统数据总线的不同位数
其它连接都一样
这些芯片应被看作是一个整体
常被称为“芯片组”
进行位扩展时，模块中所有芯片的地址线和控制线互连形成整个模块的地址线和控制线，而各芯片的数据线并列（位线扩展）形成整个模块的数据线（8bit宽度）。

## Slide 100: 存储芯片的字扩展：
100
用8K×8bit的芯片扩展实现64KB存储器
D0 ~ D7
⑧
64K*1
D0~7
⑦
64K*1
D0~7
⑥
64K*1
D0~7
⑤
64K*1
D0~7
④
64K*1
D0~7
③
64K*1
D0~7
②
64K*1
D0~7
CS1 ①
8K*8
D0~7
CS
3-8译
码
器
Y0
Y1
Y7
…
……
A13
A14
A15
进行字扩展时，模块中所有芯片的地址线、控制线和数据线互连形成整个模块的低位地址线、控制线和数据线 ， CPU的高位地址线（扩展的字线）被用来译码以形成对各个芯片的选择线 —— 片选线 。
A0 ~ A12
R/W
64K*8
A0 ~ A15
D0 ~ D7
R/W
CS
等效为

## Slide 101: 2. 存储芯片地址线的连接
芯片的地址线通常应全部与系统的低位地址总线相连
寻址时，这部分地址的译码是在存储芯片内完成的，我们称为“片内译码”

## Slide 102: 片内译码
A9～A0
存储芯片
000H
001H
002H
…
3FDH
3FEH
3FFH
全0
全1
00…00
00…01
00…10
…
11…01
11…10
11…11
范围（16进制）
A9～A0

## Slide 103: 3. 存储芯片片选端的译码
存储系统常需利用多个存储芯片扩充容量
也就是扩充了存储器地址范围
进行“地址扩充”，需要利用存储芯片的片选端对多个存储芯片（组）进行寻址
这个寻址方法，主要通过将存储芯片的片选端与系统的高位地址线相关联来实现
这种扩充简称为“地址扩充”或“字扩充”

## Slide 104: 地址扩充（字扩充）
片选端
D7～D0
A19～A10
A9～A0
（2）
A9～A0
D7～D0
CE
（1）
A9～A0
D7～D0
CE
译码器
0000000001
0000000000
进行字扩展时，模块中所有芯片的地址线、控制线和数据线互连形成整个模块的低位地址线、控制线和数据线 ， CPU的高位地址线（扩展的字线）被用来译码以形成对各个芯片的选择线 —— 片选线 。

## Slide 105: 片选端常有效
A19～A15 A14～A0
 全0～全1
D7～D0
27256
EPROM
A14～A0
CE
令芯片（组）的片选端常有效
不与系统的高位地址线发生联系
芯片（组）总处在被选中的状态
虽简单易行、但无法再进行地址扩充，会出现“地址重复”

## Slide 106: 地址重复
一个存储单元具有多个存储地址的现象
原因：有些高位地址线没有用、可任意使用地址,出现地址重复时，常选取其中既好用、又不冲突的一个“可用地址”
例如：00000H～07FFFH
选取的原则：高位地址全为0的地址
高位地址译码才更好

## Slide 107: ⑴ 译码和译码器
译码：将某个特定的“编码输入”翻译为唯一“有效输出”的过程
译码电路可以使用门电路组合逻辑
译码电路更多的是采用集成译码器
常用的2:4译码器74LS139
常用的3:8译码器74LS138
常用的4:16译码器74LS154

## Slide 108
存储地址译码电路
74LS138经常用来作为存储器的译码电路。
74LS138引脚

## Slide 109
G1
C B A
Y7～Y0
有效输出
0 0 1
0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0
Y0
0 0 1
0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
Y1
0 0 1
0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1
Y2
0 0 1
0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
Y3
0 0 1
1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1
Y4
0 0 1
1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1
Y5
0 0 1
1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1
Y6
0 0 1
1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
Y7
其他值
× × ×
1 1 1 1 1 1 1 1
无效
74LS138的真值

## Slide 110: ⑵ 全译码
所有的系统地址线均参与对存储单元的译码寻址
包括低位地址线对芯片内各存储单元的译码寻址（片内译码），高位地址线对存储芯片的译码寻址（片选译码）
采用全译码，每个存储单元的地址都是唯一的，不存在地址重复
译码电路可能比较复杂、连线也较多

## Slide 111: 全译码示例
A15
A14
A13
A16
C
B
A
E3
138
2764
A19
A18
A17
A12～A0
CE
Y6
E2
E1
IO/M
1C000H
1DFFFH
全0
全1
0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0
地址范围
A12～A0
A19A18A17A16A15A14 A13

## Slide 112: ⑶ 部分译码
只有部分（高位）地址线参与对存储芯片的译码
每个存储单元将对应多个地址（地址重复），需要选取一个可用地址
可简化译码电路的设计
但系统的部分地址空间将被浪费

## Slide 113: 部分译码示例
138
A17
A16
A11～A0
A14
A13
A12
(4)
(3)
(2)
(1)
2732
2732
2732
2732
C
B
A
E3
E2
E1
IO/M
CE
CE
CE
CE
Y0
Y1
Y2
Y3
 | A19～ A15 | A14～ A12 | A11～A0 | 一个可用地址
1 2 3 4 | ××10× ××10× ××10× ××10× | 000 001 010 011 | 全0～全1 全0～全1 全0～全1 全0～全1 | 20000H～20FFFH 21000H～21FFFH 22000H～22FFFH 23000H～23FFFH

## Slide 114: ⑷ 线选译码
只用少数几根高位地址线进行芯片的译码，且每根负责选中一个芯片（组）
虽构成简单，但地址空间严重浪费
必然会出现地址重复
一个存储地址会对应多个存储单元
多个存储单元共用的存储地址不应使用

## Slide 115: 线选译码示例
A14
A12～A0
A13
(1)
2764
(2)
2764
CE
CE
 | A19～ A15 | A14 A13 | A12～A0 | 一个可用地址
1 2 | ××××× ××××× | 1 0 0 1 | 全0～全1 全0～全1 | 04000H～05FFFH 02000H～03FFFH
注意： A14 A13＝00的情况不能出现
00000H～01FFFH的地址不可使用

## Slide 116: 8086的16位存储器接口
数据总线为16位，但存储器按字节进行编址
  用两个8位的存储体(BANK)构成16位
BANK1
奇数地址
BANK0
偶数地址
D15-D0
D7-D0
D15-D8
A19-A0
译码器
控制信号
体选信号
和读写控制
如何产生？
如何连接？

## Slide 117: 8086的16位存储器接口
两种译码方法
  独立的存储体译码器
    每个存储体用一个译码器；
    缺点：电路复杂，使用器件多。
  独立的存储体写选通
    译码器共用，但为每个存储体产生独立的写控制信号
    电路简单，节省器件。

## Slide 118: 1）独立的存储体译码器
D15-D9
D8-D0
高位存储体
(奇数地址)
低位存储体
(偶数地址)
A16-A1
A15-A0
A15-A0
D7-D0
D7-D0
64KB×8片
64KB×8片
CS#
Y0#
Y7#
Y0#
Y7#
C
B
A
A19
A18
A17
C
B
A
A19
A18
A17
CS#
G1
G2A#
G2B#
G1
G2A#
G2B#
OE#
WE#
OE#
WE#
MEMR#
MEMW#
BHE#
A0
Vcc
Vcc
注意这些信号线的连接方法
MEMW#信号同时有效，但只有一个存储体被选中
读16位数据时每个体被选中几次？

## Slide 119: 2）独立的存储体写选通
D15-D9
D8-D0
高位存储体
(奇数地址)
低位存储体
(偶数地址)
A16-A1
A15-A0
A15-A0
D7-D0
D7-D0
64KB×8片
64KB×8片
CS#
Y0#
Y7#
C
B
A
A19
A18
A17
CS#
G1
G2A#
G2B#
OE#
WE#
OE#
WE#
MEMR#
BHE#
A0
Vcc
GND
MEMW#
≥1
≥1
每个存储体用不同的写控制信号
读16位数据时每个体被选中几次？

## Slide 120
8086读写16位数据的特点：
  读16位数据时会读两次，每次8位。
    读高字节时BHE=0，A0=1；
    读低字节时BHE=1，A0=0
    每次只使用数据线的一半：D15-D8 或 D7-D0
  写16位数据时一次写入。
    BHE和A0同时为0
    同时使用全部数据线D15～D0
●80486CPU有32位数据线—→4个8位的存储体
★486四个存储体的选择信号：BE0 ～ BE3
● Pentium有8个存储体的体选信号： BE0～BE7

## Slide 121: CPU与存储器典型连接
1. 设计地址译码电路
步骤：
（1）确定(扩展)地址线数
（2）确定地址分配
（3）画地址分配图和位图
（4）画出地址译码电路图并连接
实用中，应尽可能选择大容量片，以简化电路和减少板卡面积。

## Slide 122
用1024×1位的芯片组成1K RAM的方框图

## Slide 123
用256×4位的芯片组成1K RAM的方框图

## Slide 124
4KB RAM的连接
（1）计算出所需的芯片数
（2）构成数据总线所需的位数和系统所需的容量
（3）控制线，数据线，地址线的连接：有线选方式、局部译码选择方式和全局译码选择方式之分。

## Slide 125
线选方式地址分布
A15 A14 A13 A12 A11 A10
地址分布
0 0 1 1 1 0
第一组： 3800H~3BFFH
0 0 1 1 0 1
第二组： 3400H~07FFH
0 0 1 0 1 1
第三组： 2C00H~2FFFH
0 0 0 1 1 1
第四组： 1C00H~1FFFH

## Slide 126
用2114芯片组成4K RAM线选控制译码结构图

## Slide 127
用2114芯片组成4K RAM局部译码结构图

## Slide 128
用2114芯片组成4K RAM全局译码结构图

## Slide 129
例：用EPROM 2716（2K*8）为某8位CPU
设计一个16KB的ROM存储器.
(1) 确定芯片组数:
每片2716存储容量为2KB,16KB需要8片
(2) 片内译码:
(3) 8个片选信号的译码:用74LS138
(4) CPU的总线与存储器的连接
数据线8条
片上11条地址线直接与CPU的低位地址线连接
控制线:读RD,M

## Slide 130
D0~D7
A10~A0
CE OE
D0~D7
A10~A0
CE OE
D0~D7
A10~A0
CE OE
。
。
。
。
。
。
74LS138
8088CPU
总线
D7~D0
A10~A0
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
RD
IO/M
2716
2716
2716
...
G1
G2A
G2B
Y0
Y1
…
Y7
1
A
B
C
若将存储器地址布置在60000H开始的空间如何接线?

## Slide 131
A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0110 0 0 0 0 0 000 0000 0000 (60000H)
111 1111 1111 (607FFH)
0110 0 0 0 0 1 000 0000 0000(60800H)
111 1111 1111 (60FFFH)
分析:
高位地址线状态:A19A18A17A16A15A14 = 0 11 000
片内寻址
片选信号

## Slide 132: CPU与存储器典型连接
考虑M/IO=1才选中存储器，与G相连；A15~A13与译码输入端 A B C连接。
（4）画出地址译码电路

## Slide 133: 设有一个具有20位地址和8位字长的存储器，问 (1) 该存储器能存储多少字节的信息？ (2) 如果存储器由256K×1位的RAM芯片组成，需要多少片芯片？ (3) 需要多少位地址作为芯片选择？
解：(1) 存储器的容量为220B=1MB
(2) 需要的芯片数为8×4=32片
(3) 4倍字扩展
需要log24=2条地址线作为芯片选择
地址线中的18位用于作为各芯片的地址信号

## Slide 134: 设有若干片256K×8位的SRAM芯片，采用字扩展方法构成2048KB的存储器，问 (1) 需要多少片RAM芯片？ (2) 该存储器需要多少地址位？ (3) 画出该存储器与CPU连接的结构图，设CPU的接口信号有地址信号、数据信号、控制信号MREQ#和R/W#。 (4) 给出地址译码器的逻辑表达式。
。
解：(1) 需要2048K/256K = 8片SRAM芯片；
(2) 需要21条地址线，高3位用于芯片选择，低18位作为每个存储器芯片的地址输入。
(3) 该存储器与CPU连接的结构图如下：

## Slide 135: 设有若干片256K×8位的SRAM芯片，采用字扩展方法构成2048KB的存储器，问 (1) 需要多少片RAM芯片？ (2) 该存储器需要多少地址位？ (3) 画出该存储器与CPU连接的结构图，设CPU的接口信号有地址信号、数据信号、控制信号MREQ#和R/W#。 (4) 给出地址译码器的逻辑表达式。

## Slide 136: 某计算机的主存地址空间中，从地址000016到3FFF16为ROM存储区域，从400016到5FFF16为保留地址区域，暂时不用，从600016到FFFF16为RAM地址区域。RAM的控制信号为CS#和WE#，CPU的地址线为A15~A0，数据线为8位的线路D7~D0，控制信号有读写控制R/W#和访存请求MREQ#，要求： (1) 画出地址译码方案 (2) 如果ROM和RAM存储器芯片都采用8K×1的芯片，试画出存储器与CPU的连接图。 (3) 如果ROM存储器芯片采用8K×8的芯片，RAM存储器芯片采用4K×8的芯片，试画出存储器与CPU的连接图。 (4) 如果ROM存储器芯片采用16K×8的芯片，RAM存储器芯片采用8K×8的芯片，试画出存储器与CPU的连接图。

## Slide 137
芯片编号 | 类型与容量 | 地址范围
0 | ROM 8KB | 0000H～1FFFH
1 | ROM 8KB | 2000H～3FFFH
4 | RAM 8KB | 8000H～9FFFH
5 | RAM 8KB | A000H～BFFFH
6 | RAM 8KB | C000H～DFFFH
7 | RAM 8KB | E000H～FFFFH
(3) 画出地址分配表和地址位图
(2) 确定地址分配
考虑地址连续，设计ROM占用前16KB,地址范围0 ～ 3FFFH；RAM占用后32KB,地址范围8000 ～ 0FFFFH。
片间地址线 |  |  | 片内地址线
A15 | A14 | A13 | A12～A0
0 | 0 | 0 | 0号ROM芯片
0 | 0 | 1 | 1号
0 | 1 | 0 | 2号
0 | 1 | 1 | 3号
1 | 0 | 0 | 4号RAM芯片
1 | 0 | 1 | 5号
1 | 1 | 0 | 6号
1 | 1 | 1 | 7号

## Slide 138
(1) 画出地址译码方案
解：(1)

## Slide 139: (2) 如果ROM和RAM存储器芯片都采用8K×1的芯片，试画出存储器与CPU的连接图。
解： (2) 8KB的存储区域可以用8片存储器芯片构成一组实现。8K×1的存储器芯片的地址线需要13条，即A12~0。

## Slide 140: (3) 如果ROM存储器芯片采用8K×8的芯片，RAM存储器芯片采用4K×8的芯片，试画出存储器与CPU的连接图。
解：（3）

## Slide 141: (4) 如果ROM存储器芯片采用16K×8的芯片，RAM存储器芯片采用8K×8的芯片，试画出存储器与CPU的连接图。
解：（4）

## Slide 142: 某计算机系统的主存采用32位字节地址空间和64位数据线访问存储器，若使用64M位的DRAM芯片组成该机所允许的最大主存空间，并采用内存条的形式，问： (1) 若每个内存条为64M×32位，共需多少内存条？ (2)每个芯片的容量为8MB,每个内存条内共有多少片DRAM芯片？ (3) 主存共需多少DRAM芯片？ (4) CPU如何有选择地访问各内存条？
解：(1) 主存最大空间为232=4GB，每个内存条的容量为64×4B = 256MB，主存需要的内存条数量为4GB/256MB=16条。
(2) 每个芯片的容量为8MB，内存条需要的芯片数量为256MB/8MB = 32片。
(3) 整个主存需要的内存芯片数量是16×32=512片。
(4) 由于CPU字长为64位，内存条需要进行位扩展，即2个32位的内存条构成一组64位的存储单元组，16个内存条构成8组，为选择这8组内存条，CPU地址中需要用最高3位地址作为产生选择信号的地址码。

## Slide 143
举例：如图所示是某芯片的引脚图，请回答：
（1）该芯片的类型（是RAM还是ROM）？该芯片的容量是大？
（2）若地址线增加一条，存储芯片的容量将变为多少？
（3）该芯片是否需要刷新？为什么？
NC
DIN
/WE
/RAS
A2
A1
A0
GND
NC
DIN
/WE
/RAS
A2
A1
A0
GND
NC
DIN
/WE
/RAS
A2
A1
A0
GND
VCC
/CAS
/DOUT
A7
A6
A5
A4
A3
NC
DIN
/WE
/RAS
A2
A1
A0
GND
解：
（1）该图为DRAM芯片引脚图，
64K×1位容量。
（2）容量增加4倍。
（3）需要刷新。

## Slide 144
一般存储器芯片都设有片选控制端CS，它有什么用途呢？
存储器带宽的物理意义是什么？若某存储器的访问周期为250ns，数据位宽为8bit ，求该存储器的带宽是多少？
规格为1K1位和1K4位的存储器芯片，其相应的存储元矩阵如何排列？
4. 对于1K1位的存储器芯片，若采用单译码方式其译码输出的选择信号是多少个？那么采用双译码方式的选择信号又是多少个？
测试题